NORMA

H0e - PL

Niniejszy tekst powstał w oparciu o materiały zawarte na portalach www.fremo-net.eu ,  www.zababov.cz oraz www.norma.fremo.pl i stanowi sumę opinii oraz uwag wyrażonych na forach „Martela” i „Kozaka” zebranych i ułożonych przez piszącego.

Autor tej edycji dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się swoimi uwagami do powstania tej normy.

zmiana 1.3 ( 2012-04-30								Piotr Strychalski

WSTĘP

Niniejsza norma określa zalecenia podstawowe wykonania modułów modelowych kolei wąskotorowych dla skali modelarskiej kolejowej H0e (1:87).

Pod pojęciem normy Fremo87e rozumie się normę „FREMO 87-Schmalspur”, wersja 1.01 z września 2006.

CELE NORMY

- Umożliwić łączenie różnych modułów w funkcjonującą całość.

- Być dostępna dla przeciętnego modelarza.

- Zapewnić realistyczny wygląd całości.

- Umożliwić oglądanie przez widzów.

- Zapewnić kompatybilność z FREMO.

DEFINICJE

Zaleca się przyjęcie następujących określeń:

rysunek wg N-norma

- Moduł – jest to element ograniczony uniwersalnymi, standardowymi czołami, dzięki którym może się łączyć z  każdym innym modułem wyposażonym w czoło tego samego typu.

- Segment – jest to fragment modułu. Jego rozmiary i sposób połączenia z pozostałą częścią modułu zależą od wykonującego modelarza.

- Czoło modułu – jest to znormalizowana ściana modułu nadająca się do połączenia z innymi modułami. Szczegółowe parametry czół określają profile czołowe.

- Profil czołowy – jest to kształt (obrys), w oparciu o który formowane jest czoło modułu. Profil określa również położenie torów i otworów śrub łączących. Profil czołowy MUSI BYĆ wykonany według zaleceń poniżej.

MODUŁ

- Wymagane cechy konstrukcyjne modułu:

  - konstrukcja modułu/segmentu powinna być sztywna, wykonana z materiałów gwarantujących małe odkształcenia np. możliwość zwichrowania konstrukcji,

  - należy stosować materiały dobrej jakości, aby uniknąć w przyszłości przykrych niespodzianek,

  - moduły muszą być wyposażone w pewnie zamocowane i stabilne podpory (nogi itp.), aby mogły stać niezależnie od sąsiednich modułów,

  - Kąt pomiędzy czołami w modułach łukowych zaleca się projektować jako wielokrotność 15°.

- Długość modułu normowego – wybór długości modułu jest kwestią indywidualną autora. Zaleca się, aby długość modułu byłą wielokrotnością szerokości profilu czołowego tj 350mm.

- Połączenie między modułami – zaleca się stosowanie śrub M8 skrzydełkowych, nakrętek M8 skrzydełkowych i podkładek okrągłych średnicy zewnętrznej minimum 12,5mm (zalecane 15mm), grubość min 1,5mm (zalecane 2mm).

Minimalnie należy stosować 3 komplety śrub na każdym połączeniu między modułami.

- Minimalne promienie łuku modułowego – zalecane 700mm (odpowiada 60m).

- Każdy moduł musi być zakończony profilem czołowym według niniejszej normy.

- Kolorystyka:

  - Ściany boczne – zaleca się malowanie ścian bocznych modułów w kolorze czarnym lub w kolorze ciemno-szarym (RAL7043 traffic gray) – mat lub pół-mat.

  - Powierzchnia profilu czołowego (przejściowego) – zalecane w kolorach zbliżonych lub identycznych do kolorystyki zieleni / wykończenia w pasie przejściowym – przynajmniej 10mm od góry profilu. Dopuszcza się w kolorze ścian bocznych modułów.

  - Pozostałe elementy modułu (nogi, podpory, wzmocnienia itp.) zaleca się pozostawić w kolorze naturalnym materiału.

PROFIL CZOŁOWY (przejściowy)

- PROFIL CZOŁOWY H0e

Jednotorowy – norma FREMO 87e - rysunek 3.1.b.

Górną powierzchnię profilu sugeruje się wykonać według poniższego rysunku:

- WYSOKOŚĆ profilu czołowego – zaleca się stosowanie profilu o wysokości minimum 100mm licząc wysokość samego profilu (bez szyn i podkładów)

- LOKALIZACJA PIONOWA profilu – licząc od górnej powierzchni główki szyny do podłoża (podłogi) według NEM 900:

  - 1100mm -  wysokość dla spotkań z udziałem publiczności (oraz dla połączenia z modułami PMM),

  - 1300mm – wysokość dla spotkań bez udziału publiczności (oraz dla połączenia z modułami Fremo)

- Zaleca się wykonanie elementów podporowych modułu (nogi, podpory, inne) z możliwością regulacji w granicach +/- 15 mm dla poziomowania modułów.

- Szerokość profilu przejściowego - Podstawowy jednotorowy:

  - 350mm szerokość podstawowa - zalecana

  - 500mm szerokość dodatkowa

- Grubość profilu  - zaleca się stosowanie materiału sklejkowego grubości minimum 10mm do 20mm.

- Przekrój torowiska – zaleca się stosować wg rysunku poniżej (rys 4.1 normy Fremo87e)

Gdzie:

G = 9,0 (+0,20) mm

C = 8,0 mm

S = 7,4 mm

F = 1,00 mm

H = (zależnie od profilu szyny)

- PROFIL SZYNY – w wysokości 1,4 do 2,0mm:

  - dopuszczalny Code 55 (1,4mm)

  - zalecany Code 70 (1,9mm)

  - dopuszczalny Code 80 i Code 83 (2,0mm)

- SPOSÓB ZAKOŃCZENIA MODUŁU NA PRZEJŚCIU (Zalecenia)

  - Szerokość pasa przejściowego (mm) – minimum 40mm, sugerowane wykonanie łagodnego przejścia kolorystycznego i wystroju do pasa przejściowego,

  - Kolor zieleni na pasie przejściowym – odpowiadający barwą wzorowi Polak 8113 lub Heki 1858 lub Auhagen 75113 albo Faller 180791.

  - Wysokość zieleni na pasie przejściowym – zaleca się trawy niskie z niewielkimi zaroślami itp. niską roślinnością.

  - Kolor podsypki na pasie przejściowym – sugerowane odwzorowanie podsypki zbliżonej do wzoru Polak 5311 lub zbliżonej do pospółki.

- SPOSÓB ZAKOŃCZENIA SZYN I PODKŁADÓW na profilu przejściowym

  - Odległość początku szyny od brzegu profilu – 0,2mm (do wewnątrz modułu)

  - Zukosowanie stopki szyny od czoła pod kątem 300 (dopuszczalne 450), wyłącznie od wewnątrz szyny – to znaczy od strony bliższej osi toru

  - Na długości pasa przejściowego szyny muszą być ułożone poziomo (równolegle do podłoża (podłogi) oraz prostopadle do czoła profilu.

  - Wymagane jest trwałe i pewne przymocowanie toru do profilu przejściowego.

Proponowane jest przylutowanie stopki szyny do śruby mosiężnej wkręconej w profil lub do przykręconego do profilu podkładu z laminatu.

- Usytuowanie profilu przejściowego w przekroju – profil przejściowy MUSI być usytuowany pionowo – to jest pod kątem 900 w odniesieniu do podłoża (podłogi) oraz w odniesieniu do poziomu.

ZASILANIE, STEROWANIE:

- Podstawowym elementem elektrycznym łączącym elektrycznie moduły są 2 (dwa) przewody o przekroju 1,5 mm2 i długości odpowiedniej do swobodnego połączenia z sąsiednim modułem, zakończone wtykami i gniazdami bananowym fi 4 mm – wg rys. poniżej.

- Zaleca się aby w przypadku modułów dłuższych niż 500mm tor w środku modułu  był  rozcięty, szczelina dylatacyjna ma mieć wymiary ~0,4mm,

- Połączenia torów z przewodami należy wykonywać na skrajach modułu, a w przypadku rozciętych szyn, w co najmniej w 2 (dwóch) miejscach każdej ciągłej szyny – wg rys. poniżej

- W przypadku stosowania indywidualnych gniazd połączeniowych pomiędzy sekcjami modułu każdy moduł na końcach musi być wyposażony w połączenia opisane w pkt. 1

- Przewody połączeniowe (z wtykiem/gniazdem bananowym) powinny wystawać co najmniej 15cm poza krawędź modułu. Gniazdo połączeniowe może być wbudowane w moduł, ale nie głębiej niż 5cm od krawędzi modułu.

Pod spodem modułu powinien być uchwyt lub klamerka mocująca spięte przewody na czas transportu.

- Zaleca się sterowanie taborem za pomocą NMRA DCC z wykorzystaniem protokołu LocoNet.

- Moduły dzieli się na stacyjne/aktywne, posiadające własne zasilanie i sterowanie oraz szlakowe/pasywne, zasilane i sterowane ze stacyjnych.

- Każdy moduł aktywny stanowi odrębną sekcję elektryczną, której okablowanie zależy od autora - dotyczy to sterowania urządzeniami SRK, oświetleniem itp., a nie sterowaniem lokomotyw zdefiniowanego w  pkt 6 powyżej.

- Moduł szlakowy/pasywny posiada wewnętrzne połączenia pomiędzy czołami, za pomocą których przekazuje zasilanie pomiędzy sąsiednimi modułami.

- Pozostałe kwestie dotyczące zasilania, sterowania i prowadzenia ruchu - zgodne z FREMO.

- Nie dopuszcza się stosowania ŻADNYCH urządzeń infrastruktury wykorzystujących główne przewody zasilania torów, mowa o tych wymagających galwanicznego z nimi połączenia.

- Inne połączenia elektryczne na module powinny być galwanicznie odizolowane od głównego zasilania.

TABOR

- SPRZĘGI

  - Rodzaj – odpowiadający Bemo, Roco (wg rysunku)

  - Wysokość sprzęgu od górnej powierzchni główki szyny do zaczepu - 6,5 mm

- Zestawy kołowe – zalecany profil  RP-25 (przykład wg normy Fremo), dopuszcza się inne rodzaje zapewniające równomierny bieg taboru.

- Pozostałe zalecenia w odniesieniu do taboru:

  - Wagony powinny mieć masę spełniającą wymagania NEM302 (zalecane minimum 0,25g/mm długości pomiędzy zderzakami – jak dla taboru skali TT)

SKRAJNIA:

- Zaleca się stosowani skrajni według normy Fremo (rys. 8a wg FremoH0e 1997)

POZOSTAŁE INFORMACJE I ZALECENIA:

- Każdy moduł powinien być zaprojektowany i archiwizowany w postaci pliku w formacie „dwg” (format Autocad 2000) dla łatwego komunikowania z organizatorami spotkań, pokazów itp. Sugeruje się wykonanie dokumentacji fotograficznej dla wizualnego korelowania różnych modułów.

- Wszystkie moduły stacyjne, przemysłowe i z dodatkowymi torami przeznaczone do prowadzenia ruchu pociągów powinny posiadać dokumentację dotyczącą ich charakteru i przeznaczenia. Stacyjny arkusz danych zawiera:

  - schemat stacji wraz z numeracją torów,

  - dane o długościach użytecznych torów,

  - opis istniejących punktów ładunkowych i specyfikacja towarów przyjmowanych i wysyłanych,

  - dane o tygodniowym zapotrzebowaniu na wagony towarowe,

  - inne informacje niezbędne dla sporządzającego rozkład jazdy.

- Należy zapewnić odpowiednią polaryzacją krzyżownicy w rozjeździe, aby wykluczyć zwarcia i zakłócenia sygnału DCC. Propozycja połączenia elektryczne rozjazdu wraz z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym na wypadek rozprucia (np. żarówka 12W).

- Oznaczenie modułów – sugeruje się oznaczanie modułów w sposób trwały od spodu każdego segmentu w module lub od spodu samodzielnego modułu według schematu:

inazPLe-num

gdzie:
- i - pierwsza litera imienia,

- naz - trzy pierwsze litery nazwiska,

- PLe - kod Polski, litera e oznacza skalę H0e

- num – dwu-cyfrowy numer porządkowy modułu przydzielony przez autora,

- jeżeli moduł złożony jest z segmentów, dochodzą dodatkowe małe literki od a do z za powyższą sygnaturą,

- litery bez polskich znaków diakrytycznych

koniec

Zmiany wprowadzone w wersji 1.2:

- Część „Moduł”:

  - pkt. 1.c – zmiana brzmienia zapisów w tym punkcie

  - pkt. 2 – dopisano zdanie o długości.

  - pkt. 3 – zmiana brzmienia tego punktu.

  - pkt. 6.a – usunięto kolor brązowy, wpisano ciemno-szary.

- Część „Profil czołowy”:

  - pkt. 3 – zmiana zapisów w tym punkcie

  - pkt. 10.d – rozszerzono zapis.

Zmiany wprowadzone w wersji 1.3:

Aktualizacja adresów „www” w preambule (strona 1)